## Slide 1
ARDUINO İLE ANALOG ÇIKIŞ VERMEK

## Slide 2
Arduino ile 1 ve 0 seviyesinde dijital çıkış verilebileceği gibi, ara değerler de çıkış olarak verilebilir.
Örnek ara değerler, 0.72 V, 0.35V, 0.5 V, 1.3 V, 2.1 V gibi küsüratlı değerlerdir.
ARDUINO İLE ANALOG ÇIKIŞ VERMEK

## Slide 3
- Bunun için Pulse Width Modulation (Kısaca PWM) adı verilen yöntem uygulanır. - Arduino’da PWM çıkışı verebilmek için analogWrite(pinnumarasi,deger); Komutu kullanılır.
PWM

## Slide 4
Arduino üzerinde bazı pinlerin PWM özelliği vardır. Bu pinlerin yanında ~ işareti bulunur. Bu işaret o pinlerden analog çıkış alınabileceğini ifade eder.
analogWrite(); komutu

## Slide 5
Resimden de görüleceği gibi Arduino Uno kartı üzerinde 3,5,6,9,10 ve 11 nolu pinlerden analog çıkış değeri alınabilir.
analogWrite(); komutu

## Slide 6
Analog çıkış değeri 0 ile 5V arasındadır. Programda bu ara değer 0 ile 255 arasında ifade edilir. 5V =>255 0V=> 0
analogWrite(); komutu

## Slide 7
Bu durumda örneğin 3V çıkış almak istersek 5V 255 3V x ________________ x= (3*255)/5 Şeklinde orantı kurarız.
analogWrite(); komutu

## Slide 8
ÖRNEKLER : 3 nolu pinden 5V çıkış almak için analogWrite( 3 , 255 );
analogWrite(); komutu

## Slide 9
ÖRNEKLER : 6 nolu pinden 4V çıkış almak için 5V 255 4V x ______________ x = (4*255) /5 = 204 analogWrite( 6 , 204 );
analogWrite(); komutu

## Slide 10
ÖRNEKLER : 10 nolu pinden 2,2V çıkış almak için Gerekli orantıyı kurunuz. analogWrite komutunu olması gerektiği gibi yazınız.
analogWrite(); komutu

## Slide 11
NELER YAPILABİLİR ?
analogWrite komutunu kullanarak, bir LED’in farklı parlaklık değerlerinde ışık vermesini sağlayabilirsiniz. Bir DC Motorun hızını kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir alıcıyı ara voltaj değerlerinde çalıştırabilirsiniz.

## Slide 12
Örnek Uygulama - 1
Bu uygulamamızda bir analog pinden farklı çıkış değerleri alarak , avometre ile ölçeceğiz ve LED’in parlaklığını gözlemleyeceğiz. Verilen devreyi kurunuz.

## Slide 13
Örnek Uygulama - 1

## Slide 14
void setup() { pinMode(3,OUTPUT); } void loop() { analogWrite(3,0); }
Örnek Uygulama - 1
void setup() { pinMode(3,OUTPUT); } void loop() { analogWrite(3,128); }
void setup() { pinMode(3,OUTPUT); } void loop() { analogWrite(3,255); }
Aşağıdaki komutlar için alınması gereken voltaj değerlerini hesaplayınız. Programları sıra ile yükleyerek, avometreden ölçülen değer ile kendi hesapladığınız değeri karşılaştırınız. Her biri için LED’i gözlemleyiniz.
Hesaplanan : Ölçülen :
Hesaplanan : Ölçülen :
Hesaplanan : Ölçülen :
1
2
3

## Slide 15
LED üzerindeki voltajın 3.2 V olması için gerekli değeri hesaplayarak , analogWrite() komutunuz yazınız. Yazdığınız komutu arduinoya yükleyerek; Çıkış voltajını ölçünüz ve LED’i gözlemleyiniz.
Örnek Uygulama - 2

## Slide 16
10 nolu pine bağlı olan bir LED sıra ile - 1.2V luk parlaklıkta 2 saniye çalışacak - 2.3 V’luk parlaklıkta 3 saniye çalışacak - 4.1V’luk parlaklıkta 1 saniye çalışacak. - En son sönerek 4 saniye sönük kalacaktır.(0 değeri) Gerekli programı yazınız ve devreyi kurunuz. analogWrite(........); delay(2000); analogWrite(.......); delay(3000); analogWrite(........); delay(1000); analogWrite(10,0); => SÖNME DURUMU !!! delay(4000);
Uygulama – 3 ( SİZ YAPIN )

## Slide 17
PWM pininden alınan analog değer, bir transistöre aktarılarak DC Motor’un hızı da kontrol edilebilir.
Uygulama – 4

## Slide 18
Uygulama – 4
void setup() { pinMode(3,OUTPUT); } void loop() { analogWrite(3,0); delay(1500); analogWrite(3,50); delay(3000); analogWrite(3,100); delay(3000); analogWrite(3,200); delay(2000);
analogWrite(3,255); delay(3000); }
Aşağıdaki programı yükleyip, devreyi kurarak motoru gözlemleyiniz.

## Slide 19
Uygulama – 4

## Slide 20
Uygulama – 5
2 nolu pine optik sensör bağlıdır.
11 nolu pine ise transistör ile hızı kontrol edilmek istenilen motor bağlıdır. Sensör cisim görmediğinde motorun % 50 hızda(128) dönmesi isteniyor. Sensör cismi algıladığında ise motor tam hıza çıkacaktır.(255) Gerekli programı yazınız ve devreyi kurunuz.

## Slide 21
Uygulama – 5
2 ve 7 nolu pine optik sensörler bağlıdır.
11 nolu pine transistör ile hızı kontrol edilmek istenilen motor bağlıdır.
8 nolu pine LED bağlıdır. Sensör1 algıladığında motor %70 hızda dönecektir.
Sensör2 algıladığında motor % 100 hızda dönecek ve LED sürekli ışık verecektir.
Hiç biri olmuyorsa LED yanıp sönecek ve motor duracaktır. Gerekli programı yazınız ve devreyi kurunuz.